## Slide 1: RTP协议

## Slide 2
一、 RTP/RTCP在协议栈中的位置
二、RTP Header
1、 RTP Header 协议字段解析
1、视频帧分包
2、 扩展头
1、扩展头Profile
2、扩展头length
3、实例
1. 一字节的扩展头
2. 一字节的扩展头例子
3. 两个字节的扩展头例子
三、WebRTC用到的扩展头
1、扩展头详细信息
四、完整的RTP头

## Slide 3: 一、RTP/RTCP在协议栈中的位置
应用层
RTP/RTCP
  传输层
UDP
IP层
网络接口层

## Slide 4: RTP传输
网络
2
最大1500字节
1
1
...

## Slide 5: 二、RTP Header

## Slide 6: 2.1 、RTP Header 协议字段解析
v : 版本
P : 填充数据 1:代表有填充数据 0: 没有补充数据
X : 是否有扩展头，1： 有扩展头 0：没有扩展头
CC : 这个源那些人产生的 csrc的个数 几个贡献者
M ：代表视频帧的最后一个帧 1：是视频帧的最后一帧， 0：不是最后一帧视频帧
PT : 代表payloadType， 数据负载类型 例如： 音频：ops：101， 视频：127
Sequence Number: 数据有序
timestamp： 产生时间戳
ssrc：源（多路视频流ssrc判断）
csrc：数据有几个贡献者

## Slide 7: 2.2、 视频帧分包
等待一段时间
包还有来的话就跳帧
网络
3
...
2
4
1
5
5
4
...
3
2
1
Frame1
Frame2
S
E

## Slide 8: 2.3、扩展头

## Slide 9: 2.4、扩展头Profile
profile：占用两个字节
profile值为0XBE、0XDE、扩展项的ID和len占一个字节
profile值为0X10、0X0X，扩展项的ID和len占两个字节

## Slide 10: 2.5、扩展头length
表示后面跟着的扩展头有几个字节
扩展头长度以4字节为单位
如length为3，说明扩展头长度占12字节

## Slide 11: 一字节的扩展头
ID
len
。。。
Header（两个字节）
Body
一个字节

## Slide 12: 一字节的扩展头例子

## Slide 13: 两个字节的扩展头例子

## Slide 14: 三、WebRTC用到的扩展头

## Slide 15: 三、1.扩展头详细信息
src/api/rtp_paramerters.h 中的RtpExtension结构
src/api/rtp_parameters.cc 中实现
src/modules/rtp_rtcp/source/rtp_header_extensions.cc 格式详细

## Slide 16: 四、完整的RTP头